## Slide 1: Вычислительная машина Штаффеля

## Slide 2: Общая информация
Вычислительная машина Штаффеля — механическое устройство, позволяющее выполнять операции сложения, вычитания, умножения, деления, возведения в степень и приближенный расчёт квадратного корня. Сконструирована Израилем Авраамом Штаффелем и впервые представлена на промышленной выставке в Варшаве 1845 года. Является наиболее сложным устройством из разработанных Штаффелем.

## Slide 3: Изображение машины

## Slide 4: Конструкция машины
Машина имела форму прямоугольного параллелепипеда длиной 20 дюймов, шириной 10 дюймов и высотой 8 дюймов, по другим источникам — длиной 18 дюймов, шириной 9 дюймов и высотой 4 дюймов. Механизм машины был основан на колесе Лейбница, которое широко использовалось в счётных машинах с тех пор, как Готфрид Лейбниц построил в 1694 году свой арифмометр.

## Slide 5: Конструкция машины
Интерфейс состоял из 13 окошек отображения результата, расположенного ниже вала с семью переключателями и 7 окошек отображения множителя, показывающих значение одного из множителей во время выполнения операции умножения или частного во время операции деления. Оператор мог устанавливать значения отдельных цифр на валу и в окошках отображения множителя. Вал мог перемещаться вправо или влево. Устройство работало в десятичной системе счисления, в каждом окошке могла быть показана любая из 10 цифр от 0 до 9.
Машина была оснащена рукояткой и переключателем, позволяющим переходить в режимы сложения/умножения, вычитания/деления и извлечения квадратного корня. В ходе выполнения операции вычитания рукоятку надлежало вращать в направлении противоположном, чем во время выполнения операции сложения.

## Slide 6: Принцип работы
Работа машины основана на простых правилах:
В режиме сложения/умножения поворот рукоятки приводил к увеличению значения в окошках результата на величину, заданную переключателями на валу, и к уменьшению значения в окошках множителя на 1;
В режиме вычитания/деления поворот рукоятки приводил к уменьшение значения в окошках результата на величину, заданную переключателями на валу, и к увеличению значения в окошках множителя на 1.
На машине можно было выполнять цепочку операций без записывания промежуточных результатов. Результат предыдущей операции запоминался в окошках результата и мог быть использован в качестве аргумента последующей операции.

## Slide 7: Основные операции
Сложение
Для вычисления значения выражения a+b устанавливали режим сложения/умножения и обнуляли окошки результата. Затем с помощью переключателей на валу задавали значение числа a и выполняли один оборот рукоятки. После чего значение числа a отображалось в окошках результата. На следующем шаге на валу вводили значение числа b и выполняли один оборот рукоятки. После этого в окошках результата было представлено значение выражения a+b.
Умножение
Умножение производили путём как многократного выполнения сложения. Для вычисления значения выражения a*b устанавливали режим сложения/умножения и обнуляли окошки результата. После на валу задавали число, являющееся большим из сомножителей, а в окошках множителя устанавливали значение меньшего. Далее совершали несколько оборотов рукоятки в количестве, соответствующем меньшему множителю, пока значение в окошках множителя не уменьшалось до нуля. После этого в окошках результата появляется значение выражения a*b.

## Slide 8: Выполнение базовых заданий
Получение данных – с помощью переключателей на валу задается нужное значение и выполняется оборот рукоятки.
Хранение данных – на машине можно было выполнять цепочку операций без записывания промежуточных результатов. Результат предыдущей операции запоминался в окошках результата и мог быть использован в качестве аргумента последующей операции.
Обработка данных – в ходе выполнения операций рукоятку надлежало вращать в нужную сторону, что приводило в действие механизм машины, который был основан на колесе Лейбница.
Передача данных – полученный результат выводился в 13 окошках отображения результата, расположенных ниже вала.

## Slide 9: Задачи ОС по Адаму Смиту
На основе условий повышения производительности
труда можно определить задачи ОС:
• разделение производственного процесса на
элементарные операции – умножение и деление рассматриваются как повторяющееся сложение или вычитание, соответственно;
• группировка однотипных элементарных операций
и их закрепление за отдельными исполнителями;
• автоматизация выполнения операции с
использованием инструментов – колесо Лейбница;
• объединение результатов операций – возможность выполнять цепочку операций без записывания промежуточных результатов.

## Slide 10: Автоматизация вычислений по Гаспару де Прони
Создатель «вычислительной фабрики», производящей десятичные логарифмические и тригонометрические таблицы, на 3-х уровнях :
• верхний уровень (аналитический) : крупные
математики занимаются выводом математических
выражений, пригодных для численных расчётов;
• второй уровень (группирующий и упрощающий) :
простые математики вычисляют значения функций
для аргументов;
• третий уровень (вычислительный) : специально
обученные рабочие проводят рутинные расчёты

## Slide 11
Спасибо за внимание!